- OZNAKOWANIE  OPAKOWAŃ,  MIEJSC,  POJEMNIKÓW Z  SUBSTANCJAMI  I  PREPARATAMI  NIEBEZPIECZNYMI

Oznakowanie substancji lub preparatów niebezpiecznych  może być umieszczone na etykiecie albo bezpośrednio na opakowaniu, sporządzone w języku polskim i powinno zawierać:

-  nazwę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację substancji lub preparatu,

-  dane dotyczące osoby wprowadzającej do obrotu na terytorium Polski substancję lub preparat,

- znak lub  znaki ostrzegawcze i napisy oraz  informację o postępowaniu z opróżnionymi opakowaniami, jeżeli tego wymagają inne przepisy, zwroty S i R; przy czym:

1. Oznakowanie opakowania każdej substancji niebezpiecznej zawiera:

- Nazwę substancji,

- Nazwę lub imię i nazwisko, adres i numer telefonu producenta, importera lub dystrybutora,

- Znak lub znaki ostrzegawcze i napisy określające ich znaczenie,

- Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, tzw. „zwroty R”,

- Warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej  lub preparatu, tzw. „zwroty S”,

- Numer WE oraz wyrazy „Oznakowanie WE” jeżeli numer został przypisany danej substancji,

2. Oznakowanie opakowania każdego  preparatu   zawiera:

- Nazwę handlową lub informację o przeznaczeniu preparatu,

- Nazwę lub imię i nazwisko, adres i numer telefonu producenta, importera lub dystrybutora,

- Nazwę chemiczną lub nazwy chemiczne substancji obecnych w preparacie, kryteria klasyfikacji,

- Znak lub znaki ostrzegawcze i napisy określające ich znaczenie,

- Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, tzw. „zwroty R”,

- Warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej  lub preparatu, tzw. „zwroty S”,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - pojemniki, zbiorniki do przechowywania substancji i preparatów niebezpiecznych oraz do pracy z nimi, rurociągi zawierające substancje i preparaty  niebezpieczne oraz miejsca, w których składowane są znaczące ilości substancji niebezpiecznych powinny być  odpowiednio oznakowane.

Opakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych  wprowadzanych do obrotu  powinny:

- mieć konstrukcję uniemożliwiającą wydostanie się zawartości z opakowań w sposób przypadkowy,

- być wykonane z materiałów odpornych na niszczące działanie ich zawartości i uniemożliwiających tworzenie się substancji niebezpiecznych w wyniku chemicznego oddziaływania zawartości na materiał opakowania,

- zachowywać szczelność w warunkach działających na opakowanie obciążeń i napięć w trakcie jego normalnej eksploatacji,

- w przypadku opakowań z zamknięciami wielokrotnego użytku, gwarantować zachowanie ich szczelności podczas wielokrotnego zamykania i otwierania w warunkach normalnej eksploatacji.

- WZORY ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH ORAZ NAPISY OKRESLAJĄCE ICH ZNACZENIE I SYMBOLE

ZNAKI OSTRZEGAWCZE DLA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Znaki ostrzegawcze powinny mieć następujące cechy charakterystyczne:

- kształt trójkątny,

albo

– kształt kwadratowy

- czarny piktogram na żółtym tle z   czarnymi krawędziami (żółta część zajmuje nie mniej niż 50% powierzchni znaku).

Uwaga! Znaki trójkątne stosowane są do oznakowania pomieszczeń w których składowane są materiały niebezpieczne.

Ostrzeżenie przed substancjami i preparatami o właściwościach wybuchowych  (E)

lub

Ostrzeżenie przed substancjami i preparatami o właściwościach utleniających (O)

Ostrzeżenie przed substancjami i preparatami łatwo palnymi lub ostrzeżenie o wysokiej temperaturze1)   (F  albo F+)

1)

1) W przypadku braku odrębnego znaku ostrzegającego o wysokiej temperaturze

Ostrzeżenie przed substancjami i preparatami toksycznymi    (T  albo T+)

Ostrzeżenie przed substancjami i preparatami szkodliwymi lub drażniącymi  (Xn  lub

Xi)

Ostrzeżenie przed substancjami i preparatami żrącymi (C)

Ogólny znak ostrzegawczy - ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Uwaga!  Do oznakowania etykiet na opakowaniach  stosuje się znaki  w kształcie kwadratu.